WEGENER

International GmbH

Autotherm2

Аппарат для сварки горячим воздухом

Инструкция по эксплуатации Аппарат для сварки горячим воздухом

AUTOTHERM 2

Presented by:	Wegener International GmbH

Ernst-Abbe-Str. 30

D-52249 Eschweiler

TEL.:  +49 2403 70484-0

FAX: +49 2403 70484-99

Email: info@wegenerwelding.de

Оглавление

Сертификат соответствия ЕС

Описание устройства

Подача воздуха

Эксплуатация устройства

Включение

Установка температуры

Отсутствие воздуха

Выключение

Показ значений в градусах Цельсия/Фаренгейта

Правила техники безопасности

Работа

Замена сопел

Сопутствующее оборудование

Предупреждения

Неисправности

Техническое обслуживание

Замена сопла

Замена нагревательного элемента

Технические характеристики

Сопутствующие изделия

Сертификат соответствия ЕС

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

9

Мы,

Компания

Wegener International GmbH

Ernst-Abbe-Str. 30 52249 Eschweiler

Germany

Заявляем согласно положениям  EC

2006/95/EG, Низкое напряжение

2004/108/EG, Электромагнитная совместимость

Что изделие

Наименование прибора

Тип:

Аппарат для сварки горячим воздухом

Autotherm 2

Соответствует следующим унифицированным и национальным нормам, положениям и техническим условиям:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + Исправление1997 + A1: 2001 + A2: 2008 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3: 2008

Уполномоченный по оформлению документов компании:

Фамилия:  Дитрих

Имя:  Михаэль

Должность:        Техн.  директор

Эшвайлер, 2.6.2006

Описание устройства

Аппарат для сварки горячим воздухом компании WEGENER модели Autotherm 2 был специально разработан для выполнения высокоточных и высококачественных сварных швов. Эта модель при простоте эксплуатации обеспечивает превосходные результаты. Постоянный процесс измерения температуры воздушного потока в сочетании со специально разработанным электронным управляющим устройством обеспечивают неизменность оптимальной предварительно заданной температуры в процессе сварки.

Перепады подачи воздуха и электрического напряжения компенсируются автоматически, таким образом обеспечивается высокое качество сварки при тяжёлых условиях эксплуатации.

Подача воздуха

Поскольку качество используемого воздуха, очень важно для качества сварных швов мы рекомендуем

использовать наши станции подачи воздуха моделей WEG АВ 60, WEG АВ 120, DТ-6 или DТ-14.

При использовании этих станций подаваемый воздух намного чище и суше, чем при использовании компрессоров сжатого воздуха, что не только улучшает качество сварных швов, но и продлевает срок службы устройства. Попадание продуктов сгорания от капель масла, нефти или других частиц находящихся в подаваемом воздухе на нагревательный элемент может привести к локальному перегреву и, таким образом его разрушению. Кроме того, в данном случае расходы на электроэнергию ниже чем затраты при использовании компрессоров сжатого воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для идеального функционирования AUTOTHERM необходимо необходимы следующие значения подачи воздуха 60 л / мин (± 15 л / мин) !

Эксплуатация устройства

Подача воздуха должна поддерживаться в течение по меньшей мере 3 мин. после выключения электропитания, чтобы предотвратить устройство от перегрева. В противном случае ручка или управляющая электроника может быть повреждены  от остаточного тепла нагревательного элемента!

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор без подачи воздуха!

Перед включением устройства при подключении к электрической сети, убедитесь, что подача воздуха соответствует рекомендуемым значениям:. 60 л / мин.

После подключения к электрической сети на ЖК-дисплее

поочередно появляется следующая индикация: значение текущей температуры  и знак"off"("Выкл"). Теперь вы можете вызывать следующие функции с помощью кнопок:

Включение

Подержите нажатой правую кнопку. На экране будет чередоваться следующая индикация"set"("Установка") и "on"("Вкл").

Если устройство было выключено, разъединением от электрической сети, последний набор значений будет сохранён.

После подключения устройства снова, он должен быть запущен с "set on" - функции.

Установка температуры

Нажмите левую или правую кнопку для изменения установленной температуры. "set"("Установка") появится на дисплее, а затем последнее набранное значение, которое было введено. Теперь вы можете поднять заданную температуру  правой кнопкой или уменьшить ее левой кнопкой. Кратковременное нажатие кнопок изменения температуры меняет  значение температуры по-шагово, при удерживании кнопок значения будут меняться  быстрее - для изменения значений на существенные интервалы.

Значение будет принято в течении примерно 3 сек. после отпускания кнопок задания температуры.

Отсутствие воздуха

Если количество воздуха падает ниже минимального значения (в зависимости от температуры нагрева) нагрев отключается и появится на дисплее сообщение "E001". Это сообщение об ошибке должно быть сброшено, как только параметры подачи воздуха возвратятся в пределы допустимого диапазона. Нажимайте левую кнопку до появления  "set"("Установка"),  а затем "quit"("Сброс"). После этого можно продолжить работу с устройством через функцию включения (см. выше).

Выключение

Аппарат может быть включен либо отключением от сети, либо кратковременными нажатиями левой кнопки ("set"("Установка"), а за ним "off"("Выкл")). Все значения, которые были на момент отключения -   будут сохранены.

A

Обязательно необходимо Обеспечить подачу воздуха к аппарату до момента его полного остывания! После того как устройство остынет,  должно быть отключено электроснабжение (отключите кабель питания!).

Показ значений в градусах Цельсия/ Фаренгейта

Значения температуры может быть показано как в градусах по Цельсию, так и по Фаренгейту.

Держите нажатой правую кнопку перед подключением устройства к источнику питания,

а затем подключите к электросети. После этого дисплей показывает температуру в градусах Цельсия.

Если включить с нажатой левой кнопкой  аппарат будет показывать температуру в градусах Фаренгейта.

Правила техники безопасности

• Отключайте от сети, прежде чем разбирать аппарат!

• Риск взрыва и пожара при неправильном использовании!

• Не ставьте устройство на легковоспламеняющиеся поверхности! Опасность ожога от соприкосновения с горячей трубой горелки, соплом и

с горячей струёй воздуха!

• Работайте с аппаратом подключенным только к источнику электроснабжения  с  постоянным номинальным напряжением!

• на строительных площадках и на открытом воздухе всегда используйте аппарат, подключённый через защитный аварийный выключатель!

• Не подвергайте устройство воздействиям влаги и сырости!

Работа

• Подключите WEGENER Autotherm с впуском воздуха . Мы рекомендуем станцию подачи воздуха WEGENER модель DT 14 ( позволяет подключить одновременно  6 аппаратов ) или портативную станцию модели DT 6 ( со встроенным датчиком расхода воздуха и возможностью одновремённого подключения 2-х аппаратов) , которые были специально для этих целей разработаны для этой цели. При использовании компрессоров сжатого воздуха убедитесь, что есть надёжная очистка от воды, масла и пыли. Использование датчика расхода воздуха настоятельно рекомендуется  (датчик WEGENER расхода воздуха  модель WEG 06F ) .

• Установите соответствующий сварочное сопло ( Рожковый гаечный ключ №14 ) и поверните его  в удобное для работы положение , вращая корпус аппарата .

• Подключение к электросети.

• Отрегулируйте температуру воздуха кнопками и проверьте её фактические значения датчиком температуры  (см. DVS Рекомендацию 2208 Часть 2) если это необходимо. Необходимые сварочные температуры  можно найти в DVS Директивы 2207, часть 3 .

Оставьте устройство для прогрева на нескольких минут.

A

—  WEGENER AUTOTHERM 2 оснащен защитным предохранителем, который защищает аппарат при отказах системы подачи воздуха. Тем не менее, устройство не может работать в течение длительного

периода времени без подачи воздуха! Необходимо давать аппарату время для остывания не прекращая подачу воздуха  (Завершайте работу

сначала выключая аппарат кнопками на его корпусе - функция"off"("Выкл"))!

Не устанавливайте устройство на легковоспламеняющихся поверхностях, используйте подходящий держатель!

Замена сопел

Дождитесь момента когда аппарат остынет, менять сопло необходимо с использованием рожкового гаечного ключа размер 14, затем  выровняйте поворачивая корпус аппарата.

Опасность ожога!

Возможно получить ожог в момент когда холодное сопло ввинчивается в неостывший аппарат! Не  оставляйте  горячие  сопла на горючих поверхностях!

Сопутствующее оборудование

Для Вашего  WEGENER Autotherm 2 наша  компания разработала широкий спектр сопел для почти всех областей применения. Компания может изготовить специальные насадки в соответствии с Вашими требованиями. Обратитесь к своему продавцу или в нашу компанию для получения информации о возможном дополнительном оборудовании

Предупреждения

Горелка аппарата может сильно нагреваться во время работы даже при правильном использовании! Опасность ожога! Температура струи воздуха выходящей  из сварочного аппарата  может достигать значений в несколько сотен градусов Цельсия,  поэтому чтобы избежать несчастных случаев вы должны проявлять большую осторожность при работе с устройством, хранении в процессе работы между сварочными операциями и при сервисных работах. Следует отметить, что:

- горячий  воздух не должен быть направлен непосредственно на части тела, лица и глаз;

- горячий  воздух не должен быть направлен непосредственно на легковоспламеняющиеся или даже взрывчатые веществ;

- большое внимание должно быть уделено регулированию температуры при работе с критическими пластмассами ( например  ПВХ из-за токсичных паров).

- устройство должно полностью  остыть перед заменой сопла;

- горелка аппарата все еще может быть очень горячей  возле резьбы крепления сопла длительное время после окончания работы.

AUTOTHERM 2 необходимо предохранять от ударов и он должен эксплуатироваться  только  при соблюдении соответствующих параметров  электроснабжения и воздушного питания. Оберегайте устройство от влаги во время работы.

Неисправности

Техническое обслуживание

Замена сопла

Горелка  WEGENER Autotherm 2 оснащена прочным адаптером для сварочного сопла с соединительной резьбой М10. Это гарантирует, что полный ассортимент сопел WEGENER может использоваться на этом аппарате.

При сборке / разборке сварочного сопла, удерживайте адаптер "горелка-сопло" рожковым гаечным ключом с размером  17. Вкручивать сопло можно с помощью рожкового гаечного ключа с размером 14 или от руки.  При закручивании вручную, мы рекомендуем обертывать ткань вокруг

сопла, чтобы избежать травм.

Замена нагревательного элемента

Работы по замене могут проводится только после того как аппарат полностью остынет и только при отключенном электрокабеле аппарата от сети!

Отсоединение:

Выкрутить винт на корпусе аппарата

Вытяните торцевую крышку с платой управления и нагревательным элементом в сборе.

Осторожно  разогнуть  плоскогубцами термодатчик

Отсоединить  электропитание нагревательного элемента. Открутить винт крепления нагревательного элемента(fastening screw ). Снять нагревательный элемент с термодатчика.

Установка:

Просунуть термодатчик через осевое отверстие нагревательного элемента.

Выровнять  и надёжно закрепить винт крепления (fastening screw).  Осторожно, нельзя нарушать положение фотодиода!

Подсоединить электропитание.

Осторожно  согнуть термодатчик в исходное положение(см. Верхнее фото).  Вставить собранные узлы в корпус и затянуть винт крепления.

При замене термоэлемента его контакты не должны касаться электронных элементов на плате управления! Риск короткого замыкания!

Убедитесь что термодатчик  возвращён в правильное положение, иначе есть риск больших отклонений температуры!

Технические характеристики

Наименование:                      Аппарат для сварки горячим воздухом

Тип:                                             Autotherm2

Серийный номер:

Проверен:

| Модель 230В | Арт 19971 | Арт 19972 |
| --- | --- | --- |
| Модель 120В | Арт 20580 | Арт 20581 |
| Длина воздухоподающего шланга: | 3,5 м | 7,5м |
| Вес (вкл. шланг) прим: | 1,3 кг | 2,0 кг |
| Присоединительный размер для крепления сопел: | М10 | М10 |
| Мощность: | 1000Вт | 1000Вт |

Электропитание :

Напряжение:

Частота:

Управление мощностью:

Радиопомехи:

Воздушное питание :

Качество:

Номинальный расход:

Мин. расход:

230 В/ 120В, соответственно  модели

50/60 Гц

Напрямую от блока управления, датчик температуры воздушного потока

Уровень помех  N стандарт VDE 0875

Недопустимость воды, масла или механических частиц

60  л/мин.

45  л/мин

Eschweiler, 17/06/2013

Сопутствующие изделия

| Нименоание | арт |
| --- | --- |
| Круглое сопло | 10186 |
| Прихваточное сопло | 10187 |
| Сопло быстрой сварки пруток Ø3мм | 10175 |
| Сопло быстрой сварки пруток Ø4мм | 10176 |
| Комбинированое сопло (прихваточное +быстрая сварка) пруток Ø3мм | 10173 |
| Комбинированое сопло (прихваточное +быстрая сварка) пруток Ø4мм | 10174 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 3-3-4 | 11001 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 3-3-5 | 11002 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 4-4-6 | 11003 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 5-5-5 | 11722 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 5-5-6 | 11004 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 5-5-7 | 11005 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 6-6-8 | 11006 |
| Сопло профильное для прутка V-профиля с размером 7-7-7 | 11007 |
| Термометр TDA-300(электронный) с сенсором | 24644 |
| Станция подачи воздуха АВ 60 | 24528 |
| Станция подачи воздуха DT 6 для подсоединения 2-х аппаратов | 10825 |
| Станция подачи воздуха DT 14 для подсоединения 6-х аппаратов | 10827 |

Мы можем изготовить сопла и других размеров по запросу. Отправьте нам образец или размеры сварочного прутка который планируется применять для работы.

Запасные части

Нагревательный элемент  230V, 1000W, в сборе                    арт.11858

Нагревательный элемент  120V, 1000W, в сборе                    арт.11859

Notes____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Footnotes

Vers. 2.0

# Text boxes

| Неисправность | Причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| Аппарат не нагревается | Отключение возд/электр питания Аппарат не включается Неисправность питания Недостаточное количество воздуха (Error E0001) Неисправность нагревательного элемента Неисправность датчика (Error E002) Неисправность управления (Error E003) | Включить/Выключить для проверки. Проверить, увеличить. Проверить (см. инструкцию). Отправить аппарат в ремонт. Отправить узел аппарата в ремонт. |

Список возможных неисправностей:

Термо-датчик